УДК 519.233.22

В.А. Симахин, О.С. Черепанов

Курганский государственный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНОК ВЗВЕШЕННОГО МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ

Аннотация

В статье проводится сравнение эффективности оценок параметра положения взвешенным методом максимального правдоподобия на разных распределениях с использованием моделей выбросов Тьюки.

Ключевые слова: взвешенный метод максимального правдоподобия, робастные оценки, эффективность оценок.

V. A. Simakhin, О.S. Cherepanov

Kurgan State University

RESEARCH OF WEIGHTED MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES

Annotation

In paper compares the effectiveness of estimates of location parameter by weighted maximum likelihood method for different distribution using Tukey model of outliers.

Key words: weighted maximum likelihood method, robust estimates, effectiveness of estimates.

Введение

Математическая статистика дает богатый арсенал методов синтеза оценок параметров по разным критериям качества. Метод максимального правдоподобия  позволяет получить эффективные оценки. В случае, когда априорная модель распределения в эксперименте может незначительно отклоняться от истинной модели, робастная статистика предлагает широкий набор методов построения оценок. К настоящему времени имеется свыше 100 различных робастных оценок только параметра сдвига, полученных на основе различных критериев робастности [1] – [3], что вызывает вполне обоснованное беспокойство у пользователей методами робастной статистики.

В работах [4], [5] предложены оценки взвешенного метода максимального правдоподобии (ВЗМП), которые относятся к классу устойчивых оценок и включают в себя оценки максимального правдоподобия (ОМП), оценки максимальной устойчивости (ОМУ), радикальные оценки (РО). Данный подход был распространен на задачи регрессии, прогноза [6].

В данной работе приводятся результаты исследования эффективности оценок ВЗМП параметра положения для ряда распределений.

- Взвешенный метод максимального правдоподобия

Оценки ВЗМП  относятся к классу М-оценок и определяются на основе уравнения вида:

,	(1)

где  оценочная функция ((x,() определяется в виде [5]:

(2)

где ( - смещение, которое для параметра положения равно нулю [5];

l- параметр радикальности, определяющий робастность оценки.

Нетрудно заметить, что в (2) при l=0 мы получаем ОМП, при l=0.5 - РО, а при l=1 - ОМУ.

В [4] показано, что имеет асимптотическое нормальное распределение с дисперсией

.					(3)

- Оценки параметра положения для типовых распределений

Определим оценки параметра положения вида (1) и их дисперсию для ряда типовых распределений с разной степенью затянутости хвостов. Рассматриваемое множество состоит из нормального распределения (НР), распределения Лапласа (РЛ), распределения Коши (РК) и распределения четвертой степени (РЧС).

  - Нормальное распределение

Плотность нормального распределения имеет вид:

.

Оценка параметра положения в этом случае примет вид:

.	(4)

Дисперсия данной оценки будет определяться как:

.	(5)

  - Распределение Лапласа

Для плотности распределения Лапласа

оценка параметра положения,  примет вид:

.	(6)

Дисперсия данной оценки будет:

.	(7)

  - Распределение Коши

Плотность распределения Коши имеет вид:

.

Оценка параметра положения примет вид:

.	(8)

Дисперсия данной оценки будет определяться как:

.	(9)

  - Распределение четвертой степени

Плотность распределения четвертой степени имеет вид:

,

где ((x) - гамма функция.

Оценка параметра положения примет вид:

.	(10)

Дисперсия данной оценки будет определяться как:

.	(11)

- Исследования полученных оценок

Проводилось сравнение эффективностей полученных оценок на разных моделях распределений в условиях моделей выбросов Тьюки для:

- асимметричных выбросов (АВ) f(x,()=(1-p)g(x)+pg(x-();

- симметричных  выбросов (СВ) f(x,s)=(1-p)g(x)+pg(x/s)/s.

Для исследования были выбраны распределения с разной степенью затянутости хвостов: распределение четвертой степени; нормальное распределение; распределение Лапласа и распределение Коши. Параметр масштаба рассматриваемых распределений выбирается так, чтобы все квантили уровня распределений  0,95 совпадали с квантилем 0,95 для нормального распределения (таблица 1).

Таблицы 1 – Значения параметров масштаба для типовых распределений

| Распределение | НР | РЛ | РК | РЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение параметра масштаба | 1 | 0.7144 | 0.2605 | 1.767 |

Введем следующие обозначения на рисунках 1 - 8:

1 – график дисперсии оценки ВЗМП при p=0 для рассматриваемого распределения;

2 – график дисперсии взвешенного среднего (5);

3 – график дисперсии взвешенной медианы (7);

4 – график дисперсии оценки Коши (9);

5 – график дисперсии оценки РЧС (11).

Оптимальными взвешенными оценками (ОВО) для данного распределения будем назвать оценку ВЗМП при оптимальном параметре радикальности.

  - Нормальное распределение

Исследования полученных оценок параметра положения проводились на смеси нормальных распределений вида:

- для АВ;				       (12)

- для СВ.					       (13)

Таблица 2 – Эффективность оценок (4) при p=0

| Оценка | ОМП | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 1 | 1,193 | 1,54 |
| Эффективность | 1 | 0,832 | 0,649 |

Рисунок 1 – График дисперсий                                    Рисунок 2 – График дисперсий

оценок на распределении (12)		                   оценок на распределение (13)

Таблица 3 – Эффективности оценок на распределении (12)

| Оценка | Взвешенное среднее | Взвешенная медиана | Оценка Коши | Оценка РЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный параметр радикальности | 0,303 | 0 | 0 | 0,481 |
| Дисперсия | 1,303 | 1,939 | 3,402 | 1,376 |
| Эффективность | 1 | 0,672 | 0,383 | 0,947 |

Таблица 4 – Эффективность оценок (4) на распределении (12)

| Оценка | ОМП | ОВО | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 3,5 | 1,303 | 1,364 | 1,72 |
| Эффективность | 0.372 | 1 | 0,955 | 0,758 |

Таблицы 5 - Эффективность оценок на распределении (13)

| Оценка | Взвешенное среднее | Взвешенная медиана | Оценка Коши | Оценка РЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный параметр радикальности | 0,191 | 0 | 0 | 0,532 |
| Дисперсия | 1,273 | 1,803 | 3,402 | 1,502 |
| Эффективность | 1 | 0,706 | 0,474 | 0,848 |

Таблица 6 – Эффективность оценок (4) на распределении (13)

| Оценка | ОМП | ОВО | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 1,8 | 1.273 | 1.4 | 1.782 |
| Эффективность | 0,707 | 1 | 0,909 | 0,714 |

  - Распределение Лапласа

Исследования полученных оценок параметра положения проводились на смеси распределений Лапласа вида:

- для АВ;				       (14)

- для СВ.					       (15)

Таблица 7 – Эффективность оценок (6) при p=0

| Оценка | ОМП | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 0,51 | 0,574 | 0,68 |
| Эффективность | 1 | 0,889 | 0,75 |

Рисунок 3 – График дисперсий                                     Рисунок 4 – График дисперсий

оценок на распределении	(14)		                     оценок на распределении (15)

Таблица 8 – Эффективность оценок на распределении (14)

| Оценка | Взвешенное среднее | Взвешенная медиана | Оценка Коши | Оценка РЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный параметр радикальности | 1 | 0,15 | 0 | 1 |
| Дисперсия | 0,756 | 0,596 | 0,679 | 1,749 |
| Эффективность | 0,788 | 1 | 0,878 | 0,341 |

Таблица 9 – Эффективность оценок (6) на распределении (14)

| Оценка | ОМП | ОВО | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 0,63 | 0,596 | 0,643 | 0,757 |
| Эффективность | 0,946 | 1 | 0,927 | 0,787 |

Таблицы 10 - Эффективность оценок на распределении (15)

| Оценка | Взвешенное среднее | Взвешенная медиана | Оценка Коши | Оценка РЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный параметр радикальности | 1 | 0,066 | 0 | 1 |

Продолжение таблицы 10

| Оценка | Взвешенное среднее | Взвешенная медиана | Оценка Коши | Оценка РЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 0,774 | 0,582 | 0,680 | 1,816 |
| Эффективность | 0,752 | 1 | 0,856 | 0,321 |

Таблица 11 – Эффективность оценок (6) на распределении (15)

| Оценка | ОМП | ОВО | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 0.586 | 0.582 | 0,644 | 0,764 |
| Эффективность | 0.993 | 1 | 0,904 | 0,762 |

  - Распределение Коши

Исследования полученных оценок параметра положения проводились на смеси распределений Коши вида:

- для АВ;		       (16)

- для СВ.		       (17)

Таблица 12 – Эффективность оценок (8) при p=0

| Оценка | ОМП | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 0,136 | 0,147 | 0,17 |
| Эффективность | 1 | 0,952 | 0,8 |

Рисунок 5 – График дисперсий                                     Рисунок 6 – График дисперсий

оценок на распределении (16)		                     оценок на распределении (17)

Таблицы 13 - Эффективность оценок на распределении (16)

| Оценка | Взвешенное среднее | Взвешенная медиана | Оценка Коши | Оценка РЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный параметр радикальности | 1 | 0,248 | 0,012 | 1 |
| Дисперсия | 0,237 | 0,179 | 0,151 | 2,315 |
| Эффективность | 0,637 | 0,844 | 1 | 0,065 |

Таблица 14 – Эффективность оценок (8) на распределении (16)

| Оценка | ОМП | ОВО | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 0,1514 | 0,1513 | 0,164 | 0,189 |
| Эффективность | 0,999 | 1 | 0.923 | 0,801 |

Таблицы 15 - Эффективность оценок на распределении (17)

| Оценка | Взвешенное среднее | Взвешенная медиана | Оценка Коши | Оценка РЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный параметр радикальности | 1 | 0,193 | 0,011 | 1 |
| Дисперсия | 0,246 | 0,180 | 0,155 | 2,168 |
| Эффективность | 0,630 | 0,861 | 1 | 0,071 |

Таблица 16 – Эффективность оценок (8) на распределении (17)

| Оценка | ОМП | ОВО | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 0,1547 | 0,1546 | 0,168 | 0,193 |
| Эффективность | 0,999 | 1 | 0,920 | 0,801 |

  - Распределение четвертой степени

Исследования полученных оценок параметра положения проводились на смеси распределений четвертой степени вида:

- для АВ;		       (18)

- для СВ.		       (19)

Таблица 17 – Эффективность оценок (10) при p=0

| Оценка | ОМП | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 0,77 | 0,946 | 1,274 |
| Эффективность | 1 | 0,814 | 0,604 |

Рисунок 7 – График дисперсий                                     Рисунок 8 – График дисперсий

оценок на распределении (18)		                    оценок на распределении (19)

Таблицы 18 - Эффективность оценок  на распределении (18)

| Оценка | Взвешенное среднее | Взвешенная медиана | Оценка Коши | Оценка РЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный параметр радикальности | 0,197 | 0 | 0 | 0,279 |
| Дисперсия | 1,635 | 3,167 | 9,879 | 0,987 |
| Эффективность | 0,604 | 0,312 | 0,1 | 1 |

Таблица 19 – Эффективность оценок (10) на распределении (18)

| Оценка | ОМП | ОВО | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 23,303 | 0.987 | 1,065 | 1,417 |
| Эффективность | 0,042 | 1 | 0.927 | 0,697 |

Таблица 20 - Эффективность оценок на распределении (19)

| Оценка | Взвешенное среднее | Взвешенная медиана | Оценка Коши | Оценка РЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимальный параметр радикальности | 0,117 | 0 | 0 | 0,307 |
| Дисперсия | 1.523 | 2,945 | 9,777 | 1,116 |
| Эффективность | 0,733 | 0,379 | 0,114 | 1 |

Таблица 21 – Эффективность оценок (10) на распределении (19)

| Оценка | ОМП | ОВО | РО | ОМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисперсия | 17,535 | 1,116 | 1,172 | 1,515 |
| Эффективность | 0,064 | 1 | 0,952 | 0,737 |

Обсуждение результатов

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. В случае отсутствия выбросов эффективность оценок ВЗМП падает с ростом параметра радикальности, причем наиболее сильно для распределений с легкими хвостами.

2. Наиболее эффективными являются оценки ВЗМП, полученные для данного распределения.

3. При наличии выбросов радикальные оценки и оценки максимальной устойчивости проигрывают оценкам при оптимальном значении параметра радикальности.

4. Исходя из данных результатов, можно сделать вывод: для нахождения эффективных оценок в разных ситуациях (как в отсутствии, так и при наличии  выбросов разных типов и степени засорения) требуется адаптация, как по виду распределения, так и по параметру радикальности.

Список литературы

- Хампель Ф., Рончетти Э., Рауссеу П., Штаэль В. Робастность в статистике. – М.: Мир, 1989.- 512с.

- Хьюбер П. Робастность в статистике. – М.: Мир, 1984. - 303с.

- Шурыгин А. М. Прикладная статистика. Робастность. Оценивание. Прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 223с.

- Симахин В. А. Непараметрическая статистика ч. II. Теория оценок: Курган, КГУ,          2004, 163 с.

- Симахин В. А. Взвешенный метод максимального правдоподобия. В кн.:Материалы IX международной научно-технической конференции	 "КИБЕРНЕТИКА И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА", Воронеж, 2008, т.2, 661-672.

- Simakhin V. A., “Nonparametric robust prediction algorithms”, International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations Management, Beer Sheva, Israel, 2010, 14pp.